## Slide 1
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ოზურგთი - ნატანები - ურეკის
საავტომობილო გზის მე-10 კმ-ზე მდ. ბოგილაზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში საჯარო განხილვა
2020 წელი

## Slide 2
პროექტის მიზანი და საკანონმდებლო საფუძველი
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ინფრასტრუქტურის განვითარებას უმთავრესი როლი ენიჭება, ამ მხრივ კი, როგორც სახელმწიფო ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის საგზაო ქსელის გაუმჯობესება მნიშვნელოვან ფაქტორებს განაპირობებს.
საქართველოში სხვადასხვა სახის საქმიანობების განხორციელებისას გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, შესაბამისი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების, საზოგადოების მონაწილეობისა და ექსპერტიზის ჩატარების პროცედურები რეგულირდება 2017 წლის 1 ივნისს მიღებული საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მოთხოვნების შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც სხვადასხვა შინაარსის საქმიანობები გაწერილია კოდექსის I და II დანართებში. I დანართით გათვალისწინებული საქმიანობები ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) პროცედურას, ხოლო II დანართის შემთხვევაში – საქმიანობამ უნდა გაიაროს სკრინინგის პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ს პროცედურის საჭიროებას.
წინამდებარე დოკუმენტში განსახილველი პროექტი განეკუთვნება I დანართით გათვალისწინებულ საქმიანობას, შესაბამისად, პროექტი ექვემდებარება გზშ-ს პროცედურას.
სატრანსპორტო სექტორის განვითარება აუცილებელია სათანადო ეკონომიკური ზრდისთვის, და საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად.
Notes: ინფორმაცია მშენებლის ???

## Slide 3
არსებული ხიდის მოკლე მიმოხილვა
არსებული ხიდი წარმოადგენს ერთ მალიან ჭრილ კოჭურ სისტემას, მალის ნაშენად გამოყენებულია 15 მ. სიგრძის რკინა ბეტონის დიაფრაგმებიანი კოჭები (კოჭების რაოდენობა განივ კვეთში - 5ც). ხიდის სავალ ნაწილის სიგანეა 6 მ. ორივე მხარეს ტროტუარებით სიგანით 0,90მ.
სავარაუდოდ ხიდი აშენებულია 1960 წელს. ხიდის კოჭები ტექნიკური თვალსაზრისით არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაშია, შეინიშნება ბეტონის გამოტუტვა, ხოლო საყრდენ კვეთებში ბეტონი დაბზარულია და ჩატკეჩილი.
ზოგადად ხიდი არ პასუხობს უსაფრთხო მოძრაობის მოთხოვნებს და ქვეყანაში მოქმედ ნორმებს.

## Slide 4
საპროექტო ალტერნატივები
არსებული ხიდის ადგილმდებარეობის (იისფერი) და ახალი ხიდის ადგილმდებარეობის (წითელი) აერო ფოტოსურათი
არქმედების (ნულოვანი) ალტერნატივა
კონსტრუქციული ალტერნატივა, ვარიანტი A
კონსტრუქციული ალტერნატივა, ვარიანტი B
ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლების გაანალიზების შედეგად უპირატესობა მიენიჭა
ვარიანტ “A”-ს, როგორც ტექნიკურად უფრო სრულყოფილს.
Notes: არქმედება - არსებული სიტუაციის გამო ვინაიდან არსებული ხიდი ვერ უზრუნველყოფს საგზაო უსაფრთხოების ნორმების მოთხოვნებს და სახიფათოა მგზავრობისთვის

## Slide 5
საპროეტო გადაწყვეტილება - (ალტერნატივა A )
საპროექტო სახიდე გადასასვლელი შედგება საკუთრივ ხიდისა და მის ორივე მხარეს დაპროექტებული სარეგულაციო კედლებისაგან. ხიდის სიგანედ მიღებულია 11,2 მ, ხოლო მთლიან სიგრძედ - 16,658მ.
Notes: .

## Slide 6
სამშენებლო ბანაკი
შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობის და საქმიანობის განხორციელების გათვალისწინებით მძლავრი ინფრასტრუქტურის მქონე სამშენებლო ბანაკების მოწყობა საჭირო არ არის.
საპროექტო ხიდთან, არსებულ მისასვლელ გზასთან სიახლოვეს დროებით მოეწყობა საქმიანი ეზო. ხოლო პროექტზე მომუშავე მომსახურე პერსონალისათვის, საცხორებელ სახლად აგრეთვე ყოველდღიური საჭიროებისათვის (კვება, ტანსაცმლის გამოცვლა, ტუალეტი და ა.შ) მშენებელი კომპანიის მიერ კერძო მესაკუთრისაგან დაქირავებული იქნება საცხოვრებელი სახლი.
მშენებლობაზე დასაქმებულთა რაოდენობა
Notes: .

## Slide 7
მშენებლობის ორგანიზება
ორ ნაპირს შორის კომუნიკაციის განსახორციელებლად გამოიყენება არსებული ხიდი. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს მისი დემონტაჟი გათვალისწინებული არ არის;
იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდება გზის გადაადგილება, არსებული ხიდი და გზა იფუნქციონირებს სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში;
ახალი ხიდის მისასვლელი გზის არსებულ გზასთან დაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას აუცილებელი იქნება დროებითი საგზაო მოძრაობის რეგულირება. მოძრაობა მოეწყობა ერთ ზოლზე ორივე მიმართულებით და შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს რამდენიმე საათიან შეფერხებას. ახალ ხიდზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება შესაძლებელია არსებულ ხიდზე საგზაო მოძრაობის შეუფერხებლად;
პირველ ეტაპზე ხორციელდება მოსამზადებელი და დაკვალვითი სამუშაოები;
მეორე ეტაპზე მიმდინარეობს ხიმინჯების ჩაბურღვა და ბურჯების მშენებლობა. ბურჯების მშენებლობის პარალელურად ხორციელდება რკინა-ბეტონის კოჭების შემოზიდვა სპეციალური ტრანსპორტით და დასაწყობება მიმდებარე მოედანზე. ბურჯების მშენებლობის დასრულების შემდეგ ხორციელდება კოჭების მონტაჟი. კოჭების დამონტაჟებისა და გრძივი გამონოლითების ნაკერების მოწყობის შემდეგ ეწყობა ხიდის სავალი ნაწილი, მოაჯირები, თვალამრიდები და სხვა. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს მისასვლელების მოწყობა. ყველა მასალა, რომელიც გამოყენებული იქნება ხიდის მშენებლობისათვის, უნდა იყოს სერტიფიცირებული და შეესაბამებოდეს მოქმედი სტანდარტების მოთხოვნებს
Notes: .

## Slide 8
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა
პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის სამუშაოების ჩატარება საჭირო იქნება ძირითადად სახიდე გადასასვლელის მისასვლელი გზების მოწყობის დროს, პროექტით გათვალისწინებული 15 სმ საშუალო სიმძლავრის მქონე ნაყოფიერი ფენის მოხსნა მოსახსნელი მიწის ნაყოფიერი ფენის საერთო რაოდენობა იქნება 100 მ3. მიწის ნაყოფიერი ფენის დროებით დასაწყობება მოხდება საქმიანი ეზოს ტერიტორიაზე.
სამუაოების დასრულების შემდეგ მიწის ნაყოფიერი ფენა გამოიყენება სარეკულტივაციო სამუშაოების ჩასატარებლად.
Notes: .

## Slide 9
ჩამდინარე წყლების არინება და ნარჩენების მართვა
სამშენებლო ბაზაზე დაიდგმევა 1 ბიო ტუალეტი, სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების რაოდენობის მიახლოებითი რაოდენობის გაანგარიშება ხდება გამოყენებული სასმელ - სამეურნეო წყლის 5-10%-იანი დანაკარგის გათვალისწინებით. ბიო ტუალეტის ავზის მოცულობა არის 220 ლ. დაცლა მოხდება კვირაში ორჯერ;
სამეურნეო წყლების შესაგროვებლად მოეწყობა საასენიზაციო ორმო 20მ3 ტევადობის და დაცლა მოხდება საასენიზაციო მანქანის საშუალებით, რომელიც წყლებს გაიტანს და ჩაუშვებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო სისტემაში, ადგილობრივ მუნიციპალურ სამსახურთან შეთანხმებით;
სამშენებლო ნარჩენის (100 მ3) სანაყაროდ გამოყენებული იქნება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელი;
საქმიანობის პროცესში ადგილი არ ექნება 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო და ინერტული
ნარჩენების, ასევე 120 კგ-ზე მეტი რაოდენობით სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნას;
მშენებლობის ეტაპზე არ არის მოსალოდნელი სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა (აზბესტი, ტყვიის შემცველი მასალები, ზეთის ფილტრები და სხვა)
Notes: .

## Slide 10
ზოგადი ინფორმაცია გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ
პროექტის ფაზა მოსალოდნელი ზემოქმედება | მშენებლობის ეტაპი | ექსპლუატაციის ეტაპი
დაცულ ტერიტორიაზე ზემოქმედების რისკები | - | -
ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების რისკები | - | -
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევა | + | -
ხმაური და ვიბრაცია | + | -
გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება | - | -
წყლის გარემოზე ზემოქმედების რისკები | + | -
ზემოქმედება ნიადაგზე, დაბინძურების რისკები | - | -
ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე და ცხოველთა სახეობებზე | + | -
ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება | + | -
ზემოქმედება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე | - | -
ისტორიულ-არქეოლოგიური ძეგლებზე ზემოქმედების რისკები | - | -

## Slide 11
ემისიები ატმოსფეროში, ხმაური და ვიბრაცია და შემარბილებელი ღონისძებები
მიწის სამუშაოების, ტექნიკის/სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების და მუშაობისას ადგილი ექნება:
ხმაურს;
ვიბრაციას;
ატმოსფერულ ჰაერში მტვრის ნაწილაკების გავრცელებას;
საწვავის წვის პროდუქტების გავრცელებას.
მოსამზადებელ და მშენებლობის ეტაპზე ზემოქმედების შემცირება/კონტროლი შესაძლებელი იქნება სამუშაოს სწორი დაგეგმვის და ისეთი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით, როგორიცაა:
სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი;
მასალის ტრანსპორტირებისას და დასახლებული უბნების მახლობლად/ დასახლებულ ზონაში გადაადგილების ოპტიმალური სიჩქარეების დაცვა;
ჩართული ძრავით ტექნიკის ‘უსაქმოდ’ დატოვების აკრძალვა;
ნაყოფიერი ნიადაგის, გრუნტის და ფხვიერი მასალის გაფანტვისგან დაცვა;
ფხვიერო ტვირთების გადატანისას - ტვირთის გადახურვა (გაფანტვისგან დასაცავად);
მასალის შემოტანის სწორი დაგეგმვა ქარისმიერი ეროზიის შედეგად ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შესამცირებლად და სხვ.
Notes: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელი ხაზი 153

## Slide 12
ზემოქმედება ჩვეულებრივ დაკავშირებულია სამშენებლო ბანაკის (ჩამდინარე წყლები, ნაგავი, მასალა, მათ შორის ქიმიური და/ამ საწვავ საპოხი ნივთიერებები), არასათანადო მართვასთან. ძირითადი შესაძლო ზემოქმედება წყალზე ავტომაგისტრალის ფუნქციონირების დროს იქნება:
მოსილვა და წყლების დაბინძურების მძიმე ლითონებითა და ნავთობის ნახშირწყალბადებით (დაბინძურების წყარო - ზედაპირული ჩამონადენი. ავარიული დაღვრა);
დაბინძურება ნარჩენებით;
გრუნტის წყლის დაბინძურება ზედაპირული წყლის დაბინძურების შედეგად;
წყლის დაბინძურება ზამთრის პერიოდში (მარილის. სილის და ასევე სხვა პროდუქტების გამოყენება. რომელიც წყლის ხარისხს საფრთხის ქვეშ აყენებს);
წყლის დაბინძურება გზის შეკეთების/ტექნიკური სამუშაოების დროს მასალის და ნარჩენების არასათანადო მართვის და სამუშაოების წარმოების მიღებული პრაქტიკის უგულვებელყოფის შემთხვევაში და ა.შ.
ზემოქმედება ზედაპირულ წყალზე

## Slide 13
ზედაპირულ წყალზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები
მოსამზადებელ და მშენებლობის ეტაპზე წყლის გარემოზე ზემოქმედების შემცირება/კონტროლი შესაძლებელი იქნება სამუშაოს სწორი დაგეგმვის და ისეთი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით, როგორიცაა:
ტექნიკის და მასალის განთავსების ადგილები მოწყობა წყლის ობიექტებიდან მოშორებით;
სპეციალიზებულ კომერციულ ობიექტებზე მანქანების ტექმომსახურების და საწვავით შევსებისთვის პრიორიტეტის მინიჭება. თუ ეს შესაძლებელი არ არის უნდა მოეწყოს მყარსაფარიანი უბანი მეორადი შემოღობვით ტექმომსახურების დროს შემთხვევითი დაღვრის ლოკალიზაციის და შეკავებისთვის. საწვავის დროებითი ავზის ტერიტორიაზე განთავსების საჭიროების შემთხვევაში- მისი განთავსება მდინარის კალაპოტიდან არანაკლებ 50 მ მანძილზე. [ავზი აღჭურვილი უნდ აიყოს ე.წ. მეორადი შემოღობვით - მოთავსდება ბეტონის საფარიან სათავსში (ავზში) დაღვრის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. ავზს საშუალება ექნება დაიტიოს რეზერვუარის 110% ტოლი მოცულობის სითხე];
საწვავის/ზეთის შემთხვევითი დაღვრის დაუყოვნებლივ გაწმენდა აბსორბენტის გამოყენებით;
დაუმუშავებელი ჩამდინარე წყლების ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვების აკრძალვა;
ტერიტორიაზე მანქანების რეცხვის აკრძალვა;
ტექნიკის რეგულარულად შემოწმდება ჟონვის დასადგენად. ტერიტორიაზე დაზიანებული ტექნიკური საშუალებების/მანქანების დაშვება აკრძალვა და სხვ.

## Slide 14
ნაყოფიერი ფენის დაზიანება-ეროზიის ყველაზე მაღალი რისკები არსებობს მიწის სამუშაოების შესრულებისას და სამშენებლო ობიექტის მიმდებარედ მძიმე ტექნიკის გადაადგილებისას.
აღნიშნულის შედეგად მოსალოდნელია ნიადაგის დატკეპნა, ეროზია და მისი ნაყოფიერების გაუარესება. ასეთი სახის ზემოქმედებების შემცირების ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა სამუშაო ზონაში ნაყოფიერი ფენის წინასწარ მოხსნა და სათანადოდ შენახვა, მათ შემდგომ გამოყენებამდე.
მოხსნილი ნიადაგოვანი საფარი დასაწყობდება წინასწარ შერჩეულ ადგილებში, წყლის და ქარის ზემოქმედებისგან შეძლებისდაგვარად დაცულ ადგილებში. სამუშაოების დასრულების შემდგომ ნიადაგი გამოყენებული იქნება გზის განაპირა ზოლების სარეკულტივაციო სამუშაოებში.
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის პროექტი - 224-ე დადგ.
ზემოქმედება ნიადაგზე და დაბინძურების რისკები:
შემარბილებელი ღონისძიებები
მოსამზადებელ და მშენებლობის ეტაპზე ნიადაგზე ზემოქედების შემცირება/კონტროლი შესაძლებელი იქნება სამუშაოს სწორი დაგეგმვის და ისეთი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით, როგორიცაა:
არსებული მცენარეული საფარის მაქსიმალური შენარჩუნება;
ნაყოფიერი ნიადაგის ფენის დაკარგვის პრევენციის მიზნით ნაყოფიერი ფენის მოხსნა (სადაც ეს შესაძლებელია) და განთავსდება დროებით ნაყარში ტერიტორიის რეკულტივაციისას ხელახლა გამოყენებამდე;
ნაყოფიერი ნიადაგის ფენის ხარისხის შენარჩუნებისთვის ნაყოფიერი ნიადაგის ქვენიადაგისგან განცალკევებით დასაწყობება, მათი შერევის თავიდან ასაცილებლად;.
ნაყოფიერი ნიადაგი მოიხსნა-დასაწყობებისას მოქმედი ნორმების დაცვა და სხვ.

## Slide 15
ზემოქმედება ბუნებრივ გარემოზე
პროექტის სხვადასხვა ეტაპზე ადგილი ექნება ზემოქმედებას ბიოლოგიურ გარემოზე (მცენარეულ საფარზე, ხმელეთის და წყლის ცხოველთა სამყაროზე).
მცენარეული საფარი/ფლორა - გავლენა მცენარეულ საფარზე დაკავშირებულია:
გასხვისების ზოლში მცენარეული საფარის მოცილებასთან;
ნიადაგის დატკეპნასთან და დაბინძურებასთან - რამაც შეიძლება დააზიანოს არსებული მცენარეული საფარი და ხელი შეუშალოს მოზარდ-აღმონაცენს;
მიწის ზედაპირის ხელოვნური საფარით შეცვლასთან - რის შედეგადაც იკარგება მცენარეული საფარისთვის „ხელმისაწვდომი‟ ფართობები;
მცენარეული საფარის მოხსნის შედეგად ეროზიული პროცესების რისკის ამაღლებასთან.
ფაუნა - მშენებლობის გავლენა ფაუნაზე ზოგადად მოიცავს:
მცენარეული საფარის მოცილების შედეგად თავშესაფრის დაკარგვას;
საგზაო ავარიებით გამოწვეულ ცხოველთა დაღუპვას;
წყლის სიმღვრივის მომატებით/დაბინძურებით (მდინარის გადაკვეთებში) გამოწვეულ ზემოქმედებას წყლის ბინადრებზე;
დაღვრილი საწვავის/ზეთის, ნარჩენების არასათანადო მართვის შედეგად დაბინძურებული ნიადაგითა და/ან წყლით გამოწვეულ არაპირდაპირ ზემოქმედებას.
ნიადაგის დატკეპნის, გზის საფარის მოწყობისას მიწის ზედაპირის „დახურვის“ გამო პოტენციურ ზემოქმედებას უხერხემლმოებზე და სხვ.

## Slide 16
შემარბილებელი ღონისძიებები
მოსამზადებელ და მშენებლობის ეტაპზე მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების შემცირება/კონტროლი შესაძლებელი იქნება სამუშაოს სწორი დაგეგმვის და ისეთი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით, როგორიცაა:
მისასვლელი გზების, მანქანა/დანადგარების სადგომების, საზღვრების მკაცრი დაცვა;
გადაადგილების დადგენილი მარშრუტიდან გადახვევის აკრძალვა;
არსებული მცენარეული საფარის მაქსიმალური შენარჩუნება;
ნარჩენების მართვა - ტერიტორიის რეგულარული დასუფთავება, ნარჩენების მართვა ტიპის და კლასის შესაბამისად;
დარღვეული ტერიტორიების რეკულტივაცია სამუშაოების დასრულების შემდეგ;
სამუშაოების წარმოების დროს მონიტორინგის წარმოება.
ფაუნაზე ზემოქმედების შესარბილებლად ექსპლოატაციის ეტაპზე გასათვალისწინებელია:
მცენარეული საფარზე, წყალზე, ნიადაგზე ზემოქმედების შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება;
მანქანის სიგნალის აკრძალვა (გარდა უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი შემთხვევებისა) ცხოველთა შეშფოთების თავიდან ასაცილებლად;
სამუშაოს დაგეგმვის და წარმოებისას ცხოველთა (თევზის ჩათვლით) სამყაროსთვის სენსიტიური პერიოდების გათვალისწინება;
წყლისა და წყალზე დამოკიდებულ სახეობებზე შესაძლო ზემოქმედების კონტროლის მიზნით, ზემოქმედების თავიდან აცილებასა და საჭიროების შემთხვევაში საკომპენსაციო ღონისძიებების განსასაზღვრად მოკლევადიანი (მშენებლობის პერიოდით შემოსაზღვრული) მონიტორინგის წარმოება;

## Slide 17
მშენებლობის დროს, როგორც წესი, მნიშვნელოვანი რაოდენობის სამუშაო ძალისა და აღჭურვილობის მობილიზებაა საჭირო.
ძალიან მნიშვნელოვანია სათანადო საცხოვრებელი, სანიტარული და ჯანმრთელობის დაცვისთვის საჭირო პირობების შექმნა გზის მშენებლობაზე დასაქმებული ადამიანებისთვის.
ბანაკში და ობიექტებზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყველა სახის საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის (საწარმოო ეზო, სასაწყობე მეურნეობები, გარაჟები და ტექნიკის სარემონტო უბნები და სხვ.) წყალმომარაგებისა და სანიტარული უზრუნველყოფა სრულად უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს.
ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

## Slide 18: გმადლობთ ყურადღებისთვის !