## Slide 1
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
მდ. რიონზე შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-3) აბაშა-გაღმა კოდორი-გულეისკირი-ჯაპანას ავტომაგისტრალის მე-14 კილომეტრზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტის
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა
2020 წელი

## Slide 2
პროექტის მიზანი და საკანონმდებლო საფუძველი
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ინფრასტრუქტურის განვითარებას უმთავრესი როლი ენიჭება, ამ მხრივ კი, როგორც სახელმწიფო ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის საგზაო ქსელის გაუმჯობესება მნიშვნელოვან ფაქტორებს განაპირობებს.
საქართველოში სხვადასხვა სახის საქმიანობების განხორციელებისას გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, შესაბამისი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების, საზოგადოების მონაწილეობისა და ექსპერტიზის ჩატარების პროცედურები რეგულირდება 2017 წლის 1 ივნისს მიღებული საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მოთხოვნების შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც სხვადასხვა შინაარსის საქმიანობები გაწერილია კოდექსის I და II დანართებში. I დანართით გათვალისწინებული საქმიანობები ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) პროცედურას, ხოლო II დანართის შემთხვევაში – საქმიანობამ უნდა გაიაროს სკრინინგის პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ს პროცედურის საჭიროებას.
წინამდებარე დოკუმენტში განსახილველი პროექტი განეკუთვნება I დანართით გათვალისწინებულ საქმიანობას, შესაბამისად, პროექტი ექვემდებარება გზშ-ს პროცედურას.
სატრანსპორტო სექტორის განვითარება აუცილებელია სათანადო ეკონომიკური ზრდისთვის, და საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად.
Notes: ინფორმაცია მშენებლის ???

## Slide 3
არსებული ხიდის მოკლე მიმოხილვა
არსებული ხიდი თორმეტ მალიანი, ჭრილ-კოჭოვანი სისტემისაა, ხიდის მთლიანი სიგრძეა 364.5 მ. არსებული საავტომობილო გზა ორზოლიანია, საავტომობილო გზის შემდეგი ძირითადი ტექნიკური პარამეტრებით:
- სავალი ნაწილის სიგანე – 5.0÷5.5 მ;
- სამოძრაო ზოლის სიგანე – 2.5÷2.75 მ.
- სავალი ნაწილის განივი ქანობი – 2 %÷2.5 %;
- გვერდულის სიგანე - 1.0 - 2.0 მ;
ხიდი მდებარეობს გზის სწორ უბანზე და თითქმის მართობულად კვეთს მდინარე რიონის კალაპოტს.
ხიდი მდებარეობს აბაშის მუნიციპალიტეტში, მდ. რიონზე, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-3) აბაშა-გაღმა კოდორი-გულეისკირი-ჯაპანას ავტომაგისტრალის მე-14 კილომეტრზე
ხიდი არადამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია და არ პასუხობს უსაფრთხო მოძრაობის მოთხოვნებს და ქვეყანაში მოქმედ ნორმებს.

## Slide 4: საპროექტო ხიდის სამშენებელო დერეფნის სიტიაციური სქემა

## Slide 5
საპროექტო ალტერნატივები
არსებული ხიდის ადგილმდებარეობის (იისფერი) და ახალი ხიდის ადგილმდებარეობის (წითელი) აერო ფოტოსურათი
არქმედების (ნულოვანი) ალტერნატივა
ხიდის განთავსების ტერიტორიის ალტერნატიული ვარიანტები
ხიდის პარამეტრების ალტერნატიული ვარიანტები
ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლების გაანალიზების შედეგად უპირატესობა მიენიჭა
ხიდის პარამეტრების პირველ ალტერნატიულ ვარიანტს, როგორც ტექნიკურად უფრო სრულყოფილს.
Notes: არქმედება - არსებული სიტუაციის გამო ვინაიდან არსებული ხიდი ვერ უზრუნველყოფს საგზაო უსაფრთხოების ნორმების მოთხოვნებს და სახიფათოა მგზავრობისთვის

## Slide 6
ხიდის პარამეტრების პირველ ალტერნატიულ ვარიანტი
პირველი ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში, საპროექტო ხიდის საწყისად მიღებულია კმ 13+624-ი ხოლო ბოლოდ კმ 14+088.1, შესაბამისად, ხიდის სიგრძე შეადგენს 464.1 მ-ს და მდინარის მარცხენა ნაპირთან საპროექტო ხიდი არსებულთან მიმართებაში დაგრძელებული იქნება 99 მ-ით.
აღნიშნული ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში მნიშვნელოვნად იქნება გაუმჯობესებული გზის ჰორიზონტალური და ვერტიკალური პარამეტრები, ასევე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ხიდის მარცხენა მისასვლელი, რომელიც განლაგებული იქნება ჰორიზონტალურ 160 მ-იან რადიუსზე;
Notes: .

## Slide 7
სამშენებლო ბანაკი
საპროექტო ხიდის სამშენებლო სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო იქნება მდინარის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე სამშენებლო ბანაკების მოწყობა, სადაც განლაგდება დროებითი შენობა ნაგებობები:
- სადარაჯო ჯიხური;
- საყოფაცხოვრებო მოდული;
- სათავსოები;
- საცხოვრებელი შენობები;
- ბიო-ტუალეტები;
- ღია სასაწყობე ფართები;
- გადახურული ფარდული ცემენტის, საღებავებისა და სხვა მასალებისათვის.
სამუშაოების კონკრეტულ ადგილებზე და დროებითი სამშენებლო მოედნის ირგვლივ მოეწყობა დროებითი ღობე. სამშენებლო მოედანი აღჭურვილი იქნება საინჟინრო ქსელებით და ელექტრო გენერატორით, რომელზეც დაერთდება სამშენებლო მოედნის ობიექტები.
სამშენებლო ბანაკებში და მოედნებზე არ არის გათვალისწინებული სამსხვრეველას, ბეტონის კვანძის და ასფალტის ქარხნის მოწყობა, ბეტონის შემოტანა გათვალისწინებულია ბეტონის ქარხნებიდან, ბეტონმზიდი მანქანის საშუალებით, ხოლო ასფალტი, შემოტანილი იქნება სხვა იურიდიული პირების ასფალტის ქარხნიდან. ბანაკის ტერიტორიაზე არ იგეგმება არც საწვავის რეზერვუარის განთავსება. სამშენებლო ტექნიკის საწვავით გამართვა განხორციელდება უახლოეს ავტოგასამართ სადგურებზე და საჭიროების შემთხვევაში, საწვავის მიწოდება მოხდება სპეციალური ავტოცისტერნის საშუალებით
Notes: .

## Slide 8: სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განლაგების სიტუაციური რუკა

## Slide 9
მშენებლობის ორგანიზება
მშენებლობის ეტაპი შეიძლება დაიყოს შემდეგ ძირითად სამუშაოებად:
სამშენებლო ბანაკების და მოედნების მომზადება და მშენებლობისთვის საჭირო დანადგარ-მექანიზმების მობილიზაცია;
ძირითადი სამუშაოები:
მიწის სამუშაოები, ნაგებობის ფუნდამენტების მომზადება, თხრილების გაყვანა, წარმოქმნილი გრუნტის მართვა;
მუდმივი კონსტრუქციების მშენებლობა;
სარეკულტივაციო სამუშაოები.
კალენდარული გეგმის თანახმად, ხიდის მშენებლობის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 18 თვით. მშენებლობის ეტაპზე დასაქმებული იქნება 40-50 ადამიანი, მათგან დაახლოებით 60-70% იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა.
Notes: .

## Slide 10
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა
მოიხსნება დაახლოებით 7200 მ3 მცენარეული საფარი და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა;
სამუაოების დასრულების შემდეგ მიწის ნაყოფიერი ფენა გამოიყენება სარეკულტივაციო სამუშაოების ჩასატარებლად;
მოხსნილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა და გრუნტი, ცალ-ცალკე განთავსდება სამშენებლო მოედნების ფარგლებში და სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ სრულად იქნება გამოყენებული სამშენებლო მოედნების და გზის ყრილების ფერდების რეკულტივაციისთვის;
მშენებლობის ეტაპზე წარმოქმნილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მართვა განხორციელდება „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №424 დადგენილებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.
Notes: .

## Slide 11
ჩამდინარე წყლების არინება
სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში წყალი გამოყენებული იქნება სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით, ხოლო ტექნიკური წყლის გამოყენება საჭირო იქნება სამშეებელო მოედნების ზედაპიროების დასაველებლად სა სახანძრო დანიშნულებით. ტექნიკური წყალმომარაგება განხორციელდება მდ. რიონიდან;
სასმელად შესაძლებელია ბუტილირებული წყლების გამოყენება. სამეურნეო დანიშნულების წყლისათვის სამშენებლო ბაზაზე სავარაუდოდ მოეწყობა სამარაგო რეზერვუარი, რომელიც პერიოდულად შეივსება ავტოცისტერნის გამოყენებით;
სამშენებლო ბანაკში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების მართვა განხორციელდება მოქმედი ნორმების დაცვით, რათა თავიდან იქნას აცილებული ჩამდინარე წყლებით გარემოს დაბინძურება;
ფეკალური წყლების შესაგროვებლად, სამშენებლო ბანაკსა და უბნებზე განთავსდება ბიო-ტუალეტები, ხოლო სამეურნეო ჩამდინარე წყლების შესაგროვებლად, ბანაკის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული 5 მ3 მოცულობის ჰერმეტული საასენიზაციო ორმოს მოწყობა;
ბიო-ტუალეტებს და საასენიზაციო ორმოს მოემსახურება შესაბამისი ორგანიზაცია, კერძოდ: ქ. ლანჩხუთის და ქ. აბაშის წყალკანალის სამსახურები ხელშეკრულების საფუძველზე
Notes: .

## Slide 12: ნარჩენების მართვა
დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში, მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელია გარკვეული რაოდენობის სახიფათო და არა სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა, როგორიც არის
- ინერტული ნარჩენები:
- ინერტული და სამშენებლო მასალების ნარჩენები;
- ლითონების ჯართი;
- ხის მასალების ნარჩენები;
- მცენარეული ნარჩენები;
- შესაფუთი მასალები;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენები და სხვა.
მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლობის დროს დიდი რაოდენობით ნარჩენების დაგროვება არ არის მოსალოდნელი, მაინც საჭიროა მოხდეს ნარჩენების სორტირება მათი გვარობის მიხედვით, მათი თვისობრივი და რაოდენობრივი შეფასება შემდგომი გამოყენება/უტილიზაციის მიზნით. ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის სამშენებლო მოედნებზე დაიდგმება სათანადო მარკირების მქონე დახურული კონტეინერები;
მშენებლობის ეტაპზე წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების შემდგომი მართვა განხორციელდება ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორების საშუალებით.

## Slide 13
ზოგადი ინფორმაცია გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ
პროექტის ფაზა მოსალოდნელი ზემოქმედება | მშენებლობის ეტაპი | ექსპლუატაციის ეტაპი
დაცულ ტერიტორიაზე ზემოქმედების რისკები | - | -
ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების რისკები | - | -
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევა | + | -
ხმაური და ვიბრაცია | + | -
გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება | - | -
წყლის გარემოზე ზემოქმედების რისკები | + | -
ზემოქმედება ნიადაგზე, დაბინძურების რისკები | - | -
ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე და ცხოველთა სახეობებზე | + | -
ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება | + | -
ზემოქმედება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე | - | -
ისტორიულ-არქეოლოგიური ძეგლებზე ზემოქმედების რისკები | - | -

## Slide 14
ემისიები ატმოსფეროში, ხმაური და ვიბრაცია და შემარბილებელი ღონისძებები
მიწის სამუშაოების, ტექნიკის/სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების და მუშაობისას ადგილი ექნება:
ხმაურს;
ვიბრაციას;
ატმოსფერულ ჰაერში მტვრის ნაწილაკების გავრცელებას;
საწვავის წვის პროდუქტების გავრცელებას.
მოსამზადებელ და მშენებლობის ეტაპზე ზემოქმედების შემცირება/კონტროლი შესაძლებელი იქნება სამუშაოს სწორი დაგეგმვის და ისეთი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით, როგორიცაა:
სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი;
მასალის ტრანსპორტირებისას და დასახლებული უბნების მახლობლად/ დასახლებულ ზონაში გადაადგილების ოპტიმალური სიჩქარეების დაცვა;
ჩართული ძრავით ტექნიკის ‘უსაქმოდ’ დატოვების აკრძალვა;
ნაყოფიერი ნიადაგის, გრუნტის და ფხვიერი მასალის გაფანტვისგან დაცვა;
ფხვიერო ტვირთების გადატანისას - ტვირთის გადახურვა (გაფანტვისგან დასაცავად);
მასალის შემოტანის სწორი დაგეგმვა ქარისმიერი ეროზიის შედეგად ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შესამცირებლად და სხვ.
Notes: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელი ხაზი 153

## Slide 15
წყლის გარემოზე ზემოქმედებაში იგულისხმება:
მდინარეების წყლის დებიტის ცვლილება;
ზემოქმედება მდინარეების ნატანის მოძრაობაზე, კალაპოტის დინამიკასა და ნაპირების სტაბილურობაზე;
მდინარეების წყლის ხარისხის გაუარესება.
ზემოქმედება შეფასებულია ინტენსიურობის, ზემოქმედების არეალისა და მდინარის კალაპოტის/ნაპირების სენსიტიურობის გათვალიწინებით
ზემოქმედება ზედაპირულ წყალზე

## Slide 16
ზედაპირულ წყალზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები
მშენებლობის ეტაპზე, ზედაპირული წყლების დაბინძურების პრევენციული ღონისძიებებია:
სამშენებლო ბანაკის და სასაწყობე ტერიტორიის მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N440 დადგენილებით დამტკიცებული „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული პირობები;
უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობა;
მანქანა/დანადგარების და პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების განთავსება მოხდება ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 50 მ დაშორებით (სადაც ამის საშუალება არსებობს). თუ ეს შეუძლებელია, დაწესდება კონტროლი და გატარდება უსაფრთხოების ზომები წყლის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად;
აიკრძალება მანქანების რეცხვა მდინარეთა კალაპოტებში;
წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური წყლებისთვის მოეწყობა ბიო-ტუალეტები და საასენიზაციო ორმო;
სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნები შეძლებისდაგვარად გადახურული იქნება ფარდულის ტიპის ნაგებობებით;
თუ მშენებლობის პროცესში მიღებული იქნება გადაწყვეტილება ჩამდინარე წყლების მდინარეში ჩაშვების თაობაზე, წინასწარ მომზადდება ზდჩ-ს ნორმების პროექტი და შეთანხმდება სამინისტროსთან;
სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი მასალა გატანილი იქნება. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაბინძურებული უბნის ლოკალიზაცია/გაწმენდა;
პერსონალს ჩაუტარდება შესაბამისი ინსტრუქტაჟი;
ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების სისტემატური კონტროლი.

## Slide 17
ნაყოფიერი ფენის დაზიანება-ეროზიის ყველაზე მაღალი რისკები არსებობს მიწის სამუშაოების შესრულებისას და სამშენებლო ობიექტის მიმდებარედ მძიმე ტექნიკის გადაადგილებისას.
აღნიშნულის შედეგად მოსალოდნელია ნიადაგის დატკეპნა, ეროზია და მისი ნაყოფიერების გაუარესება. ასეთი სახის ზემოქმედებების შემცირების ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა სამუშაო ზონაში ნაყოფიერი ფენის წინასწარ მოხსნა და სათანადოდ შენახვა, მათ შემდგომ გამოყენებამდე.
მოხსნილი ნიადაგოვანი საფარი დასაწყობდება წინასწარ შერჩეულ ადგილებში, წყლის და ქარის ზემოქმედებისგან შეძლებისდაგვარად დაცულ ადგილებში. სამუშაოების დასრულების შემდგომ ნიადაგი გამოყენებული იქნება გზის განაპირა ზოლების სარეკულტივაციო სამუშაოებში.
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის პროექტი - 224-ე დადგ.
ზემოქმედება ნიადაგზე და დაბინძურების რისკები:
შემარბილებელი ღონისძიებები
მოსამზადებელ და მშენებლობის ეტაპზე ნიადაგზე ზემოქედების შემცირება/კონტროლი შესაძლებელი იქნება სამუშაოს სწორი დაგეგმვის და ისეთი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით, როგორიცაა:
არსებული მცენარეული საფარის მაქსიმალური შენარჩუნება;
ნაყოფიერი ნიადაგის ფენის დაკარგვის პრევენციის მიზნით ნაყოფიერი ფენის მოხსნა (სადაც ეს შესაძლებელია) და განთავსდება დროებით ნაყარში ტერიტორიის რეკულტივაციისას ხელახლა გამოყენებამდე;
ნაყოფიერი ნიადაგის ფენის ხარისხის შენარჩუნებისთვის ნაყოფიერი ნიადაგის ქვენიადაგისგან განცალკევებით დასაწყობება, მათი შერევის თავიდან ასაცილებლად;.
ნაყოფიერი ნიადაგი მოიხსნა-დასაწყობებისას მოქმედი ნორმების დაცვა და სხვ.

## Slide 18
ზემოქმედება ბუნებრივ გარემოზე
პროექტის სხვადასხვა ეტაპზე ადგილი ექნება ზემოქმედებას ბიოლოგიურ გარემოზე (მცენარეულ საფარზე, ხმელეთის და წყლის ცხოველთა სამყაროზე).
მცენარეული საფარი/ფლორა - გავლენა მცენარეულ საფარზე დაკავშირებულია:
გასხვისების ზოლში მცენარეული საფარის მოცილებასთან;
ნიადაგის დატკეპნასთან და დაბინძურებასთან - რამაც შეიძლება დააზიანოს არსებული მცენარეული საფარი და ხელი შეუშალოს მოზარდ-აღმონაცენს;
მიწის ზედაპირის ხელოვნური საფარით შეცვლასთან - რის შედეგადაც იკარგება მცენარეული საფარისთვის „ხელმისაწვდომი‟ ფართობები;
მცენარეული საფარის მოხსნის შედეგად ეროზიული პროცესების რისკის ამაღლებასთან.
ფაუნა - მშენებლობის გავლენა ფაუნაზე ზოგადად მოიცავს:
მცენარეული საფარის მოცილების შედეგად თავშესაფრის დაკარგვას;
საგზაო ავარიებით გამოწვეულ ცხოველთა დაღუპვას;
წყლის სიმღვრივის მომატებით/დაბინძურებით (მდინარის გადაკვეთებში) გამოწვეულ ზემოქმედებას წყლის ბინადრებზე;
დაღვრილი საწვავის/ზეთის, ნარჩენების არასათანადო მართვის შედეგად დაბინძურებული ნიადაგითა და/ან წყლით გამოწვეულ არაპირდაპირ ზემოქმედებას.
ნიადაგის დატკეპნის, გზის საფარის მოწყობისას მიწის ზედაპირის „დახურვის“ გამო პოტენციურ ზემოქმედებას უხერხემლმოებზე და სხვ.

## Slide 19
შემარბილებელი ღონისძიებები
მოსამზადებელ და მშენებლობის ეტაპზე მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების შემცირება/კონტროლი შესაძლებელი იქნება სამუშაოს სწორი დაგეგმვის და ისეთი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით, როგორიცაა:
მისასვლელი გზების, მანქანა/დანადგარების სადგომების, საზღვრების მკაცრი დაცვა;
გადაადგილების დადგენილი მარშრუტიდან გადახვევის აკრძალვა;
არსებული მცენარეული საფარის მაქსიმალური შენარჩუნება;
ნარჩენების მართვა - ტერიტორიის რეგულარული დასუფთავება, ნარჩენების მართვა ტიპის და კლასის შესაბამისად;
დარღვეული ტერიტორიების რეკულტივაცია სამუშაოების დასრულების შემდეგ;
სამუშაოების წარმოების დროს მონიტორინგის წარმოება.
ფაუნაზე ზემოქმედების შესარბილებლად ექსპლოატაციის ეტაპზე გასათვალისწინებელია:
მცენარეული საფარზე, წყალზე, ნიადაგზე ზემოქმედების შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება;
მანქანის სიგნალის აკრძალვა (გარდა უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი შემთხვევებისა) ცხოველთა შეშფოთების თავიდან ასაცილებლად;
სამუშაოს დაგეგმვის და წარმოებისას ცხოველთა (თევზის ჩათვლით) სამყაროსთვის სენსიტიური პერიოდების გათვალისწინება;
წყლისა და წყალზე დამოკიდებულ სახეობებზე შესაძლო ზემოქმედების კონტროლის მიზნით, ზემოქმედების თავიდან აცილებასა და საჭიროების შემთხვევაში საკომპენსაციო ღონისძიებების განსასაზღვრად მოკლევადიანი (მშენებლობის პერიოდით შემოსაზღვრული) მონიტორინგის წარმოება;

## Slide 20
მშენებლობის დროს, როგორც წესი, მნიშვნელოვანი რაოდენობის სამუშაო ძალისა და აღჭურვილობის მობილიზებაა საჭირო.
ძალიან მნიშვნელოვანია სათანადო საცხოვრებელი, სანიტარული და ჯანმრთელობის დაცვისთვის საჭირო პირობების შექმნა გზის მშენებლობაზე დასაქმებული ადამიანებისთვის.
პერსონალის უნდა ჩაუტარდეს ტრეინინგები ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხებში; დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; ბანაკში და ობიექტებზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყველა სახის საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის (საწარმოო ეზო, სასაწყობე მეურნეობები, გარაჟები და ტექნიკის სარემონტო უბნები და სხვ.) წყალმომარაგებისა და სანიტარული უზრუნველყოფა სრულად უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს; ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნები უნდა იყოს შემოღობილი;
ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

## Slide 21: გმადლობთ ყურადღებისთვის !