## Slide 1: სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ქ. თბილისში, ეროვნული ცენტრის სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენების) ინსინერაციის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (წარმადობის გაზრდა)
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

## Slide 2: საქმიანობის ზოგადი აღწერა
გზშ-ის ანგარიში ეხება, ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე მდებარე, სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ტერიტორიაზე არსებულ, სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენები) ინსინერაციის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას;
დღეისათვის ექსპლუატაციაში არსებულ ინსინერატორზე, გაცემულია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება;
პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება ითვალისწინებს, ზემოაღნიშნულ ტერიტორიაზე, ახალი, მოდერნიზებული, „PYROLYTIC“ ფირმის, CP-50-A ტიპის ინსინერატორის მონტაჟს, რომლის მაქსიმალური წარმადობა იქნება 60 კგ/სთ;
ლაბორატორიაში/საწარმოში უფრო მძლავრი ინსინერატორის განთავსების საჭიროება განპირობებულია ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიური მდგომარეობით და პროექტის განხორციელება, წარმოადგენს გადაუდებელ საჭიროებას.
არსებული ინსინერატორი, ახალი ინსინერატორის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ ტერიტორიაზე დარჩება და მისი გამოყენება მოხდება, მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში, ორივე ინსინერატორის ერთდროულად მუშაობა არ არის გათვალისწინებული.

## Slide 3: დაგეგმილი საქმიანობის ადგილის მოკლე მიმოხილვა
ტერიტორიაზე განთავსებულია როგორც არსებული ინსინერატორის შენობა ასევე ახალი ინსინერატორისთვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობა, რომლის ზომებია 740 სმ x 500 სმ, H = 410 სმ. შენობა განთავსდა მოქმედი ინსინერატორის შენობის გვერდით, არსებულ თავისუფალ ტერიტორიაზე;
ეროვნული ცენტრის ტერიტორია შემოღობილია მაღალი ღობით, უზრუნველყოფილია სადღეღამისო დაცვა და ტერიტორიის საზღვრები მკაცრად კონტროლდება;
ტერიტორიას ჩრდილოეთიდან, დაახლოებით 50 მ მანძილზე ესაზღვრება კახეთის გზატკეცილი, აღმოსავლეთის მხრიდან თავისუფალი ტერიტორია და ≈400 მ-ს დაცილებით მშენებარე შენობა-ნაგებობები. ტერიტორიის სამხრეთით და სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს საცხოვრებელი ზონები;
ეროვნული ცენტრის ტერიტორიიდან სამხრეთ-დასავლეთით დაახლოებით 250 მ-ს დაცილებით გადის მაგისტრალური რკინიგზის ხაზი, 150-200 მ-ს დაშორებით მდებარეობს სოფ. ალექსეევკის შედარებით მჭიდროდ დასახლებული ტეროტორია.
ახალი ინსინერატორის განთავსების ადგილიდან უახლოესი საცხოვრებელი სახლი მდებარეობს სამხრეთის მიმართულებით და დაცილების მანძილი შეადგენს ≈105-110 მ-ს.
ინსინერატორის შენობიდან კახეთის გზატკეცილამდე პირდაპირი მანძილი შეადგენს დაახლოებით 270 მ-ს
ინსინერაციის უბანზე დასაქმებულია და მომავალშიც იმუშავებს 2-3 ადამიანი. საქმიანობა არ ითვალისწინებს დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას.

## Slide 4: ინსინერატორის განთავსების ტერიტორიის ხედები

## Slide 5: საქმიანობის განხორციელების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა

## Slide 6: „PYROLYTIC“ ფირმის, CP-50-A ტიპის ინსინერატორის აღწერა
ახალი ინსინერატორი განკუთვნილია საავადმყოფოების, კლინიკების, ლაბორატორიების, ფარმაცევტული ინდუსტრიების მიერ წარმოქმნილი ნებისმიერი სახის აალებადი ნარჩენების და სხვა სამრეწველო ნარჩენების განადგურებისთვის. ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით, ინსინერატორის მაქსიმალური სიმძლავრე შეადგენს 60 კგ/სთ-ს ან 480 კგ/დღ, 8 სთ/დღ-იანი მუშაობის პირობებში;
საპროექტო ინსინერატორი შემადგენლობაშია:
ნარჩენების წვის კამერა (პირველი კამერა):
კარი ნარჩენების მექანიკური ჩატვირთვისთვის;
წვის სანთურა, რომელიც გამოიყენება ნარჩენების აალებისთვის.
აირის შემდგომი წვის კამერა (მეორე კამერა):
აირების წვის სანთურა;
მოწყობილობა, რომელიც იწოვს ჰაერს აირების შემდგომი წვის მიზნით;
მოწყობილობა, რომელიც იწოვს გამაგრილებელ ჰაერს ნამწვი არიებისთვის;
ნამწვი აირების საევაკუაციო არხი.
სრული მართვის პანელი, რომელიც ავტომატურად უზრუნველყოფს სრულ ციკლს.

## Slide 7: ინსინერატორის სქემა

## Slide 8: ინსინერატორში დასამუშავებელი ნარჩენები და წარმოქმნილი ნარჩენის მართვა
ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპზე იგეგმება ლაბორატორიებში წარმოქმნილი ნარჩენების ინსინერაცია. რომელებიც გაერთიანებულია შემდეგ ჯგუფებში:
07 - ნარჩენები ორგანული ქიმიური პროცესებიდან;
18 - ნარჩენები, რომლების წარმოიქმნება ადამიანის ან ცხოველის სამედიცინო მომსახურებით ან/და მასთან დაკავშირებული კვლევის შედეგად (გარდა საკვები ობიექტების ნარჩენებისა, რომლებიც არ არის წარმოდგენილი რაიმე უშუალო სამედიცინო აქტივობის შედეგად).
ინსინერატორის წარმადობის გათვალისწინებით, გასაუვნებელი ნარჩენების რაოდენობა, წლის განმავლობაში შეადგენს დაახლოებით:
60 კგ x 8 სთ x 250 დღე = 120000 კგ/წელ = 120,00 ტ/წელ
მიღებული ნაცრის შესაძლოდ მაქსიმალური რაოდენობა იქნება:
120000 კგ/წელ X 0,05 = 6000 კგ/წელ = 6 ტ/წ ნაცარი (ფერფლი).
ნარჩენების ზუსტი შემადგენლობის დადგენამდე ეს ნარჩენები სახიფათოდ ჩაითვლება;
ნაცრის სახიფათოობის დადგენის მიზნით, ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპზე, ნაცარს პერიოდულად ჩაუტარდება ანალიზი. ნაცარში სახიფათო კომპონენტების აღმოჩენის შემთხვევაში, ნაცარი შემდგომი მართვის მიზნით გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე კომპანიას.

## Slide 9: გზშ-ის განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედებების სახეები
საშიში გეოლოგიური მოვლენების განვითარების რისკი;
ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე ზემოქმედების რისკები;
გრუნტზე და გრუნტის წყლებზე ზემოქმედება;
სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკი;
ზემოქმედება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე, არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანება;
ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე;
ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება;
ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება;
ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები.

## Slide 10: ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე
მავნე ნივთიერების |  | მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის წილი ობიექტიდან | 
კოდი | დასახელება | უახლოესი დასახლებული პუნქტის საზღვარზე | 500 მ რადიუსის საზღვარზე
1 | 2 | 3 | 4
0133 | კადმიუმის ოქსიდი (კადმიუმზე გადაანგარიშებით) | 0.01 | 2.79E-03
0183 | ვერცხლისწყალი (ლითონური ვერცხლისწყალი) | 0.27 | 0.05
0184 | ტყვია და მისი არაორგანული ნაერთები (ტყვიაზე გადაანგარიშებით) | 0.53 | 0.10
0301 | აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) | 0.45 | 0.26
0333 | დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) | 0.05 | 4.71E-03
0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0.33 | 0.31
2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0.14 | 0.01
2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.47 | 0.41
6030 | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი დარიშხანის ანჰიდრიდი და ტყვიის აცეტატი | 0.53 | 0.10

## Slide 11: ხმაურის გავრცელება
საწარმოში, ორივე ინსინერატორის ერთდროულად მუშაობა არ არის გათვალისწინებული, ექსპლუატაციაში იქნება ან ახალი ინსინერატორი ან არსებული, რომელიც, ახალი ინსინერატორის ამუშავების შემდეგ გადავა სათადარიგო რეჟიმში;
ინსინერატორის ფუნქციონირების პროცესში შენობის გარეთ ხმაურის დონე 65 დბ-ს არ გადააჭარბებს;
ხმაურის გავრცელების საანგარიშო წერტილად განისაზღვრა უახლოესი საცხოვრებელი სახლი, რომელიც საწარმოდან დაცილებულია დაახლოებით 105 მ მანძილით;
თუ გავითვალისწინებთ, რომ საწარმოო შენობის გარეთ ხმაურის მაქსიმალური დონე იქნება 65 დბ, საანგარიშო წერტილთან, კერძოდ საწარმოდან 105 მ მანძილზე, ხმაურის დონე იქნება 29 დბ;
ნორმა:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 აგვისტოს N398 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით, მოცემულ შემთხვევაში უახლოეს საცხოვრებელ სახლთან ხმაურის დასაშვები ნორმა, დღის საათებში შეადგენს 45 დბ-ს, ხოლო ღამის საათებში 40 დბ-ს (ტერიტორიები, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან დაბალ სართულიან (სართულების რაოდენობა ≤6) საცხოვრებელ სახლებს, სამედიცინო დაწესებულებებს).

## Slide 12: ნარჩენების წარმოქმნის და მართვის შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედება
ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპზე ადგილი ექნება შემდეგი ნარჩენების წარმოქმნას:
შერეული მუნიციპალური ნარჩენები (20 03 01).
შერეული მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვდება მათთვის განკუთვნილ კონტეინერში და ლაბორატორიებში წარმოქმნილ მუნიციპალური ნარჩენებთან ერთად გატანილი იქნება შესაბამის ნაგავსაყრელზე, ქ. თბილისის დასუფთავების სამსახურის მიერ.
ფლურესცენციული მილები და სხვა ვერცხლის წყლის შემცველი ნარჩენები (20 01 21*).
ნათურების ნარჩენები განთავსდება ლაბორატორიაში წარმოქმნილ ანალოგიურ ნარჩენებთან ერთად და შემდგომი მართვის მიზნით, გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას, რომლის გამოვლენა განხორციელდება ტენდერის საშუალებით.
ინსინერაციის/წვის შედეგად მიღებული ნაცარი (10 01 14* და 10 01 15)
ფერფლი ჯერ განთავსდება პოლიეთილენის ტომრებში, ხოლო შემდეგ, 100 ან/და 200 ლიტრი მოცულობის, სპეციალურ, ჰერმეტულ პოლიეთილენის კონტეინერებში;
ნაცრის სახიფათოობის დადგენის მიზნით, ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპზე, ნაცარს პერიოდულად ჩაუტარდება ანალიზი. ნაცარში სახიფათო კომპონენტების აღმოჩენის შემთხვევაში, ნაცარი შემდგომი მართვის მიზნით გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე კომპანიას.

## Slide 13: ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები
სამედიცინო ნარჩენები ინსინერატორში ჩაიტვირთება შეფუთვის გაუხსნელად, პოლიეთილენის პაკეტებით, წინასწარი მანიპულაციების გარეშე. რაც ამცირებს პერსონალის ნარჩენებთან კონტაქტის რისკებს.
ინსინერატორის უბანზე მომუშავე პერსონალი აღჭურვილი იქნება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, კერძოდ: სპეცტანსაცმლით და ხელთათმანებით.
მოხდება ნარჩენებთან მომუშავე პერსონალის ინფორმირება და გადამზადება (საჭიროების შემთხვევაში), რათა მათ თავიანთი მოვალეობები შეასრულონ მართებულად და უსაფრთხოდ.
ნარჩენების დასაწყობების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის ნარჩენების განთავსება;
ნარჩენების დასაწყობების ადგილზე დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა;
დაუშვებელია რაიმე ტიპის ზემოქმედება ტარაზე, სადაც განთავსებულია სამედიცინო ნარჩენები ან ნაცარი. ტარის ჰერმეტულობის დარღვევის შემთხვევაში ნარჩენები უნდა მოთავსდეს ახალ ტარაში, პირდაპირი კონტაქტის გარეშე;
ავადმყოფობის ნებისმიერი ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში პერსონალმა უნდა შეწყვიტოს მუშაობა და მიმართოს სამედიცინო პუნქტს.

## Slide 14: შემარბილებელი ღონისძიებები
გარემოზე ზემოქმედება | დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებები
ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურება | ტერიტორიაზე იფუნქციონირებს, მხოლოდ 1 ინსინერატორი; უზრუნველყოფილი იქნება ინსინერატორის წვის კამერების მუშაობის რეჟიმის სისტემატური კონტროლი; მოსახლეობის და მიმდებარედ არსებული ობიექტების ხელმძღვანელობის მხრიდან საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. უზრუნველყოფილი იქნება თვითმონიტორინგის წარმოება „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 20013 წლის 31 დეკემბრის N413 დადგენილების შესაბამისად; ემისიების მონიტორინგი ჩატარდება კვარტალში ერთხელ, ინსტრუმენტული ან საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით.
ხმაურის გავრცელება | ტერიტორიაზე იფუნქციონირებს, მხოლოდ 1 ინსინერატორი; ინსინერატორი, ჩვეულებრივ რეჟიმში იმუშავებს მხოლოდ დღის საათებში, ხოლო ღამის საათებში ინსინერატორის მუშაობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული იქნება მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. უზრუნველყოფილი იქნება ინსინერატორის წვის კამერების მუშაობის რეჟიმის სისტემატური კონტროლი; მოსახლეობის და მიმდებარედ არსებული ობიექტების ხელმძღვანელობის მხრიდან საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება.

## Slide 15: შემარბილებელი ღონისძიებები
გარემოზე ზემოქმედება | დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებები
ნარჩენების მართვა და მასთან დაკავშირებული რისკები | ინსინერატორის ოპერირების პერიოდში დასაქმებული პერსონალის სწავლება-ინსტრუქტაჟი მოხდება სამუშაოზე აყვანისას და შემდგომ წელიწადში ერთხელ; გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი, რომლის მოვალეობაში შევა როგორც სამედიცინო ნარჩენების, ასევე წარმოქმნილი ნაცრის რაოდენობრივი აღრიცხვა; შემოტანილი სამედიცინო ნარჩენების და წარმოქმნილი ნაცრის მართვის პროცესი (შემოტანა, ინსინერატორში ჩატვირთვა, შეფუთული ნაცრის დროებითი განთავსება) განხორციელდება განსაკუთრებული სიფრთხილის ზომების დაცვით (აიკრძალება მათი დიდი სიმაღლეებიდან გადმოყარა, მიმოფანტვა და ა.შ.). აღნიშნული ოპერაციები განხორციელდება მკაცრი მონიტორინგის პირობებში; ნარჩენების ინსინერაციის შედეგად წარმოქმნილი ნაცარი შეგროვდება მყარ ჰერმეტულ კონტეინერებში; ნაცარს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გადაწყვეტილების საფუძველზე, პერიოდულად ჩაუტარდება ლაბორატორიული კვლევა ტოქსიკური ელემენტების შემცველობაზე. ტოქსიკური ელემენტების არსებობის შემთხვევაში, ნაცარი, შემდგომის მართვის მიზნით გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსებისთვის ტერიტორიაზე დაიდგმება შესაბამისი კონტეინერები.

## Slide 16: შემარბილებელი ღონისძიებები
გარემოზე ზემოქმედება | დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებები
ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები | სამუშაოზე აყვანისას და შემდგომ წელიწადში რამდენჯერმე პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგები უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე. პერსონალს განემარტება ინსინერაციას დაქვემდებარებული სამედიცინო ნარჩენებთან და ნაცართან მოპყრობის წესები; ადმინისტრაციის მიერ გაკონტროლდება მომსახურე პერსონალის მიერ უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულება; დაწესდება კონტროლი მომსახურე პერსონალის მიერ ჰიგიენური მოთხოვნების შესრულებაზე (განსაკუთრებით სამუშაოს დასრულების შემდგომ). ნარჩენების გადამამუშავებელი დანადგარების სიახლოვეს კატეგორიულად აკრძალულია თამბაქოს მოწევა და საკვების მიღება; პერსონალი აღჭურვილი იქნება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (ხელთათმანები, სპეცტანსაცმელი, პირბადე და სხვ.); სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში; ნარჩენების დასაწყობების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის ნარჩენების განთავსება; ნარჩენების დასაწყობების ადგილზე დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა; დაუშვებელია რაიმე ტიპის ზემოქმედება ტარაზე, სადაც განთავსებულია სამედიცინო ნარჩენები ან ნაცარი. ტარის ჰერმეტულობის დარღვევის შემთხვევაში ნარჩენები უნდა მოთავსდეს ახალ ტარაში, პირდაპირი კონტაქტის გარეშე; ავადმყოფობის ნებისმიერი ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში პერსონალმა უნდა შეწყვიტოს მუშაობა და მიმართოს სამედიცინო პუნქტს.

## Slide 17
გმადლობთ ყურადღებისთვის!
შპს „გამა კონსალტინგი“
0192 თბილისი, გურამიშვილის გამზ. 19დ
ტელ: +(995 32) 260 15 27;
E-mail: j.akhvlediani@gamma.ge